ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЦИРКУЛЯТОРА:

К эксплуатации рециркулятора допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт.

- Учитель, который проводит первый урок в классе, включает рециркулятор в сеть.

- Эксплуатация облучателя-рециркулятора должна осуществляться строго в соответствие с требованиями, указанными в руководстве: «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях» Р3.5.1904-04 М3 РФ от 04.03.2004.

- Рециркулятор  может работать в присутствии людей в помещении.

- Режим работы рециркулятора: в течение всего учебного дня.

Внимание! Продолжительность перерыва перед следующим включением - 10 минут.

- Не допускается оставлять без присмотра включенным электроприбор на длительное время.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить ремонт и обслуживание рециркулятора, включенного в сеть.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать рециркулятор при снятой крышке без защитных очков. При возникновении любой неисправности, при которой прямое УФ-излучение попадает на людей, рециркулятор подлежит ремонту.

- При смене лампы следует соблюдать осторожность, не допускать нарушение целостности колбы лампы. В случае ее повреждения, необходимо все осколки лампы и место, где она разбилась, промыть 1% раствором марганцовокислого калия или 20% раствором хлорного железа для нейтрализации остатков вредных компонентов.

- Учитель, который проводит последний урок в классе, выключает рециркулятор из сети.